## Slide 1: 信号处理实验I（软件）
——MATLAB
电子信息学院 20190906
史金威
1450117979@qq.com
群号：857852761

## Slide 2: 实验计划
1. MATLAB基础（熟悉使用MATLAB软件）
2. 波形的合成与分解
3. 信号的抽样和内插
4. 二阶状态轨迹显示
5. 电话拨号音的合成与识别

## Slide 3: MATLAB基础
02

## Slide 4: MATLAB基础
MATLAB2016b
链接：https://pan.baidu.com/s/1Ki-Svq3PsXiimTWJVOe01w
提取码：h3wi
MATLAB2017a
链接：https://pan.baidu.com/s/1razJs76mbNgNkoUMgbAVLA
提取码：237p
MATLAB2018a
链接：https://pan.baidu.com/s/12q8HmkD3XR83Jr95SWI3KQ
提取码：zshq
——安装

## Slide 5: MATLAB基础
——入门
在主页中点击“？”

## Slide 6: MATLAB基础
——入门
点击“MATLAB入门 ”

## Slide 7: MATLAB基础
——入门

## Slide 8: 波形的合成与分解
02

## Slide 9: 周期信号的合成与分解
实验原理
满足 Dirichlet 条件的周期信号f(t)可以分解成三角函数形式的傅里叶级数，表达式为
式中n为正整数；角频率 由周期 T 决定：
该式表明：任何满足 Dirichlet 条件的周期信号都可以分解成直流分量及许多正弦、余弦分量。这些正弦、余弦分量的频率必定是基频的整数倍。通常把频率为 的分量称为基波，频率为〖nf 的分量称为n次谐波。
周期信号的频谱只会出现在 等离散的频率点上，这种频谱称为离散谱，是周期信号频谱的主要特点。

## Slide 10: 周期信号的合成与分解
实验原理
·一般来说，将周期信号分解得到的三角函数形式的傅里叶级数的项数是无限的。也就是说，通常只有无穷项的傅里叶级数才能与原函数精确相等。
·在实际应用中，显然无法取至无穷多项，而只能采用有限项级数来逼近无穷项级数。而且，所取项数越多有限项级数就越逼近原函数，原函数与有限项级数间的方均误差就越小，而且低次谐波分量的系数不会因为所取项数的增加而变化。
·选取的傅里叶有限级数的项数越多，所合成的波形的峰起就越靠近f(t)的不连续点。
·当所取得项数n很大时，该峰起值趋于一个常数，约等于总跳变值的9%，这种现象称为Gibbs 现象。

## Slide 11: 周期信号的合成与分解
周期性方波信号的合成

## Slide 12: 周期信号的合成与分解
周期性方波信号的合成
·分别取前10、20、30和40项有限级数来逼近奇对称方波，观察Gibbs 现象。
·记录实验结果并简要分析。

## Slide 13: 周期信号的合成与分解
周期对称三角信号的合成

## Slide 14: 周期信号的合成与分解
使用不同项级数合成偶对称周期三角信号。
要求画成和方波一样的形式（4幅图，能看出随着项数增加，图形渐渐逼近三角波的过程）。
周期性三角波的傅里叶级数变换公式自己推导，且要写到实验报告中。
周期对称三角信号的合成

## Slide 15: 周期信号的合成与分解
周期信号的频谱
画出奇对称方波信号与偶对称三角信号的频谱（可使用FFT函数，使用方法见帮助文档或自己上网查找）。
分析周期信号的频谱特点和两信号频谱的差异。

## Slide 16: 周期信号的合成与分解
思考题
利用有限项的指数形式的傅里叶级数重复奇对称方波信号的合成，同样要画出图来。
分析时域信号的间断性与其频谱谐波收敛速率的对应关系。

## Slide 17: 实验报告
03

## Slide 18: 实验报告
实验报告要求
·纸质版报告（手写或电子版打印）
·格式规范（标题、字体、间距、图表、公式等）
·实验原理、内容
·记录实验结果并进行分析
·代码放在附录
·切勿抄袭
注：具体格式要求参照武汉大学本科生毕业论文管理办法及书写规范